Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации СПО Южного Урала 71

## ПРОЕКТ

## Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения

Заказчик:              ООО «Мой дом Урал»

Наименование:    Ремонт крыши

Адрес МКД:         г. Челябинск,

ул. ул. Ворошилова, дом № 53В

Стадия:                 Рабочая документация

Раздел:                 № 1. «Пояснительная записка»

Шифр:                  СТЭН-9/22-ПЗ.

Директор                                                           Вольф Н.В.

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Титульный лист | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
|  | Состав рабочей документации | 2 |
|  | Общая часть | 2 |
|  | Основные решения по ремонту крыши | 3 |
|  | Выводы и рекомендации | 3 |
|  | Используемые нормативные документы | 4 |

СоСТАВ РАБОЧЕЙ документации

| Номер раздела | Наименование | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Пояснительная записка | СТЭН-9/22-ПЗ |
| Раздел 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | СТЭН-9/22-5-ИОС-2 |
| Раздел 11 | Смета на строительство объектов капитального строительства (СМ) | СТЭН-9/22-5-ИОС-2 |

1.1 Основанием для проектирования является ЖК РФ, закон Челябинской области от 27.06.2013г. №512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», Постановление Правительства Челябинской области от 08 октября 2021 года N 475-П

1.2 Настоящая рабочая документация выполнена на основании договора №09 на подготовку проектной документации от 17.10.2022 года, приложения №1 к договору «Техническое задание на выполнение работ по подготовке проектной документации», протокола № 02/53В/22 внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома о проведении капитального ремонта в 2023 году от 06.10.2022г.

1.3. Для установления технического состояния внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения проведено предпроектное обследование с составлением фотоотчета дефектов и повреждений.

1.4. На обследуемое здание предоставлены исходные данные: Технический паспорт дома с поэтажными планами БТИ.

1.5. Капитальный ремонт производится без отселения жителей МКД.

2. Основные решения по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения.

Проектная документация предусматривает выполнение следующих работ:

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения:

- Замена трубопроводов распределяющих магистралей и вертикальных стояков системы ХВС на трубопровод из полипропиленовой армированной трубы марки PN-20, соответствующей требованиям  ГОСТ 32415-2013 от существующего узла общедомового учета по существующей трассировке.

- Частичная замена квартирной разводки до первого отключающего устройства, с заменой, либо установкой отключающего крана, с выполнением повторной опломбировки индивидуальных приборов учета.

- Установка гильз в местах пересечения трубопроводом строительных конструкций с зачеканкой негорючей минеральной ватой плотностью 100кг/м3.

- Установка креплений трубопровода.

- Заделка отверстий после прокладки трубопровода, восстановление разрушенного штукатурного слоя и известковой окраски.

- Оборудование системы холодного водоснабжения запорной арматурой, полипропиленовыми шаровыми кранами ГОСТ 21345-2005.

- Оборудование распределяющих магистралей и участков стояков до перекрытия 1-го этажа в 11, 12, 13 и 14 подъездах и до перекрытия 2-го этажа в 10-ом подъезде тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс.

- Демонтаж расходомера, установленного в помещении ИТП, с последующей передачей его по акту организации осуществляющей обслуживание МКД.

Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения:

- Замена трубопроводов системы ГВС на трубопровод из полипропиленовой армированной трубы марки PN-25, соответствующей требованиям ГОСТ 32415-2013 по существующей трассировке от точки присоединения к существующему водоподогревателю.

- Установка съемных П- образных полотенцесушителей из стальной водогазопроводной оцинкованной трубы ГОСТ 3262-75.

- Частичная замена квартирной разводки до первого отключающего устройства, с заменой, либо установкой отключающего крана и выполнением повторной опломбировки индивидуальных приборов учета.

- Установка гильз в местах пересечения трубопроводом строительных конструкций с зачеканкой негорючей минеральной ватой плотностью 100кг/м3.

- Установка креплений трубопровода.

- Заделка отверстий после прокладки трубопровода, восстановление разрушенного штукатурного слоя и известковой окраски.

- Оборудование системы горячего водоснабжения запорной арматурой, полипропиленовыми шаровыми кранами ГОСТ 21345-2005.

- Оборудование распределяющих магистралей и участков стояков до перекрытия 1-го этажа в 11, 12, 13 и 14 подъездах и до перекрытия 2-го этажа в 10-ом подъезде тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс.

3. Выводы и рекомендации.

Сметная стоимость капитального ремонта определена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 г. №421/пр  с внесением изменения  Приказом от 26.04.2021г. №258/пр и по ТСНБ-2001 в ценах на 1 января 2000 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140/пр и зарегистрированная в федеральном реестре сметных нормативов, имеющая № 234 от 03.03.2015 г., и в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022 г.

Текущая стоимость (3 квартал 2022 г.) определена базисно-индексным методом на основании текущих цен ТСНБ ТЕР-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) и письма Минстроя России №39010-ИФ/09 от 05.08.2022г. Локальные сметы составлены на основании документации с применением Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области.

Норматив накладных расходов принят в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 812/пр

Норматив сметной прибыли принят в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» , утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр

При определении сметной стоимости применены поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих строителей - 1,15 и затратам на эксплуатацию машин - 1,25, на сборники ТЕР, за исключением ТЕР46, согласно п.4.7.МДС 81-35.2004.

Учтены затраты на строительный контроль в размере 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ.

Настоящая Проектная документация, в части стоимости строительно-монтажных работ, не может превышать предельную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Используемые нормативные документы

- Градостроительный кодекс РФ;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;

- ГОСТ Р 56193-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования»;

- ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

- МДС-13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов»;

- Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ;

- Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ;

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85;

- СП 73.13330-2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

- СП 61.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.