Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации СПО Южного Урала 71

## ПРОЕКТ

## Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Ремонт крыши

Заказчик:              ООО «Мой дом Урал»

Наименование:    Ремонт крыши

Адрес МКД:         г. Челябинск,

ул. Набережная, дом № 20

Стадия:                 Рабочая документация

Раздел:                 № 1. «Пояснительная записка»

Шифр:                  СТЭН-10/22-КР.ПЗ

Директор                                                           Вольф Н.В.

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Титульный лист | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
|  | Состав рабочей документации | 2 |
|  | Общая часть | 2 |
|  | Основные решения по ремонту крыши | 3 |
|  | Выводы и рекомендации | 3 |
|  | Используемые нормативные документы | 4 |

СоСТАВ РАБОЧЕЙ документации

| Номер раздела | Наименование | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Пояснительная записка | СТЭН-10/22-КР.ПЗ |
| Раздел 4 | Ремонт крыши | СТЭН-10/22-КР |
| Раздел 11 | Смета на строительство объектов капитального строительства (СМ) | СТЭН-10/22-КР |

1.1 Основанием для проектирования является ЖК РФ, закон Челябинской области от 27.06.2013г. №512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», Постановление Правительства Челябинской области от 08 октября 2021 года N 475-П

1.2 Настоящая рабочая документация выполнена на основании договора №10 на подготовку проектной документации от 20.10.2022 года, приложения №1 к договору «Техническое задание на выполнение работ по подготовке проектной документации», протокола № 02/20/22 внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома о проведении капитального ремонта в 2023 году от 29.09.2022 г.

1.3. Для установления технического состояния крыши проведено предпроектное обследование с составлением фотоотчета дефектов и повреждений.

1.4. На обследуемое здание предоставлены исходные данные: Технический паспорт дома с поэтажными планами БТИ.

1.5. Капитальный ремонт производится без отселения жителей МКД.

2. Основные решения по ремонту крыши.

Проектная документация предусматривает выполнение следующих работ:

- демонтаж существующего покрытия кровли, демонтаж выравнивающих стяжек основной кровли;

- рыхление и просушка существующего утеплителя;

- устройство разуклонки из существующего утеплителя;

- установка кровельных аэраторов для обеспечения естественной сушки утеплителя в процессе эксплуатации кровли;

- устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм на основной крыше и крыше помещения выхода ка кровлю;

- устройство двухслойного гидроизоляционного покрытия кровли из рулонного наплавляемого материала с обустройством примыканий к существующим над кровельным элементам;

- оборудование примыканий водоотводящими элементами из оцинкованной стали;

- восстановление разрушенных бетонных оголовков вентиляционных шахт, частичный ремонт безусадочным ремонтным составом поврежденных участков бетона, частичный ремонт и окраска за 2 раза металлических козырьков;

- замена люка в перекрытии совмещенной крыши на противопожарный EI 60;

- оштукатуривание и окраска снаружи помещения выхода на кровлю, установка металлических дверей с окраской за 2 раза, окраска существующей деревянной рамы оконного проема.

3. Выводы и рекомендации.

Сметная стоимость капитального ремонта определена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 г. №421/пр  с внесением изменения  Приказом от 26.04.2021г. №258/пр и по ТСНБ-2001 в ценах на 1 января 2000 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140/пр и зарегистрированная в федеральном реестре сметных нормативов, имеющая № 234 от 03.03.2015 г., и в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022 г.

Текущая стоимость (3 квартал 2022 г.) определена базисно-индексным методом на основании текущих цен ТСНБ ТЕР-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) и письма Минстроя России №39010-ИФ/09 от 05.08.2022г. Локальные сметы составлены на основании документации с применением Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области.

Норматив накладных расходов принят в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 812/пр

Норматив сметной прибыли принят в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» , утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр

При определении сметной стоимости применены поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих строителей - 1,15 и затратам на эксплуатацию машин - 1,25, на сборники ТЕР, за исключением ТЕР46, согласно п.4.7.МДС 81-35.2004.

Учтены затраты на строительный контроль в размере 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ.

Настоящая Проектная документация, в части стоимости строительно-монтажных работ, не может превышать предельную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Используемые нормативные документы

- Градостроительный кодекс РФ;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;

- ГОСТ Р 56193-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования»;

- ГОСТ Р 56193-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования»;

- ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

- МДС-13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов»;

- МДС 12-99.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»

- Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"  №123-ФЗ;

- Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ;

- СП54.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;

- СП 112.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляция и отделочные покрытия»;

- СП 17.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76* Кровли»;

- СП 16.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Нагрузки воздействия»;

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства.

- СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы